Высококачественные фильтры к любому аппарату.

( Данное устройство никакой QRP специфики не имеет: « Не QRP единым»…)

Цитата из одного недавнего сообщения в форуме RU QRP:

Сравнивать, правда, особо не с чем, раньше доводилось работать на

Icom-707 , Ft-817 ,но все аппараты, конечно, были другого класса и без узкополосных фильтров

12.09.2008.

I. Некоторые пояснения.

Друзья, сразу заявляю, знаю, о чём пишу. Подобное описываемому устройство я применял 5 лет, используя трансивер на базе Р-309. У Р-309 2-я ПЧ 465 кгц, ЭМФ на 465 кгц найти не удалось, да и в настоящее время их тоже нет, с полосой 6-8-15 кгц в Интернет предлагаются, но CW-SSB нет. Единственно, применял я кварцевые фильтры, с идентичными применённым, указанным ниже,  ЭМФ характеристиками, но они существенно больше по геометрическим размерам. И, конечно, SSB я формировал этими же кварцевыми фильтрами на 128 кгц. В данном случае, приставка к приёмнику предназначена только для приёма.

В то время о, описываемых ниже, ЭМФ можно было лишь мечтать. А сейчас, например на QRZ.RU предлагаются, по абсолютно справедливой цене, прекрасные ЭМФ на 128 кгц, 5 штук в комплекте: USB, LSB, 1200гц, 600гц и 300гц. Если кто-то предпочитает магазин, то и такие предложения есть, от торговых предприятий, пришлют по почте. Там, несколько дороже, но зато можно приобрести ещё более расширенный комплект фильтров: 2.7 кгц, 10 кгц, 2.2 кгц и т.д.  Т.е. выбирай, что тебе подходит. Хотя, на мой взгляд, указанного комплекта 5 ЭМФ для нас вполне достаточно, а учитывая возможность описываемого устройства плавно регулировать полосу пропускания от «0» до «3» кГц, да ещё иметь 3 фиксированных полосы пропускания для CW, трудно себе представить реальную необходимость расширять комплект ЭМФ.

О ТТХ фильтров. Сразу поясню, всякие прямоугольности 1.1, 1.2, заявляемые западными фирмами, разумно умалчивая о уровне, при которых заявлены эти параметры, меня абсолютно не убеждают. Но это, разумеется, моё дело, пусть, у кого есть желание, восторгаются.

Приведу ТТХ только одного из отечественных фильтров, что бы не перегрузить сообщение подробностями, ТТХ других фильтров аналогичные, в плане прямоугольности, о чём речь и идёт. Т.е. достаточно рассмотреть ТТХ одного фильтра.

-----------------------------------------------

Полоса пропускания частот на уровне 0.7 (-3 дб)          1200+- 70гц.

Средняя полоса пропускания:  128000+- 70гц.

Полоса пропускания на уровне 0.001(-60дб) не более +- 1800гц.

На фото телеграфный фильтр  длина 80мм, SSB несколько длиннее 110мм

Итак, кое-кто уже закричал: “Да прямоугольность «3»!”.  Предлагаю посмотреть: по уровню 0.001.

Желающим предлагаю, силою своего воображения представить колонну высотой 1000 метров (1 км), основание колонны «не более 3.6 м», а в верху 1.2 м. Прикиньте прямоугольность. Ну, а если есть энтузиазм, или школьник в семье, рассчитайте угол наклона бокового ребра. Наклон будет отличаться от 90 градусов на пренебрежительно малую величину.

Такие великолепные фильтры! Это профессиональные, высококачественные фильтры и, поразительно, что предложений их масса, и удивительно, что особо они радиолюбителей не заинтересовали…

II.Назначение устройства.

Данное устройство предназначено для подключения к выходу ПЧ абсолютно любого приёмного устройства и позволяет осуществлять приём с возможностью выбора полосы пропускания, используя в качестве фильтров упомянутые ЭМФ на 128 кгц, что обеспечивает превосходную избирательность по соседнему каналу. При наличии в приёмнике штатного качественного фильтра, с достаточной крутизной скатов, помимо фиксированных полос пропускания 3 кгц, 1.2 кгц, 0.6 кгц и 0.3 кгц, имеется возможность плавно регулировать полосу пропускания в пределах от «0» до «3» кГц, смещая спектр приставки относительно спектра фильтра приёмника. В этом случае один из скатов результирующей (на выходе приставки) полосы будет определяться фильтром приёмника, второй скат высококачественным ЭМФ на 128 кгц.

Дополнительно, есть возможность некоторой расстройки приставки относительно приёмника, но в пределах полосы пропускания фильтра ПЧ приёмника.

Никакого влияния на приёмник(трансивер) данное устройство не оказывает. Устройство автономное. Единственно, нужно подать на вход приставки выход ПЧ приёмника, что трудно назвать сложной задачей. А в большинстве профессиональных устройств (Р-399А, «Катран», Р-309, Р-250М, Р-250М2, Р-326М и т.д. сигналы ПЧ уже выведены на разъёмы.)

Применять, или не применять такое устройство каждый решает сам. Я собрал его для использования с Р-399А. Р-399А профессиональное приёмное устройство с очень высокими параметрами, если, конечно, какой-либо любитель его «не доработал», «не усовершенствовал», «не довёл до ума», «да эти профессионалы ничего не понимают» и т.д.… У меня Р-399А имеет паспортные параметры, к нему подключается автономная приставка, использующая только сигнал синтезатора, сигнал которого снимается с соответствующего разъёма. На вопрос: «Зачем- же тогда?», поясняю: иметь возможность плавного изменения полосы пропускания, имея очень высокую прямоугольность фильтров, при SSB, трудно переоценить, собственно и при CW не помешает. А опыт работы в тесте-игре «Русская охота», показал, что желательно иметь возможность включать полосы пропускания 500- 600 Гц. У Р-399А  полосы: 1 кГц и 0.3кГц. Полоса 1 кгц, в сложных условиях, широковата, а 0.3 кгц излишне узка. Да и, имея завершённую конструкцию  данного устройства, для использования с другим аппаратом, нужно только изменить частоту гетеродина.

Стадия настройки.

Недостатки есть, их 2:

- это устройство нужно собирать своими руками. (Это основной и труднопреодолимый недостаток и главное, очень сложное препятствие!)

- фильтры нужно приобрести, это потребует расходов, примерно, 300 рублей за фильтр, цены на текущее время. Расходы есть, но они ничтожны, за фильтры такого качества.

Традиционно, показываю фото устройства в стадии сборки, проверки, настройки. Кварцы SSB-CW переключаются переключателем, «автоматически» но если нужно подключить вместо одного кварца второй, то это осуществляется тумблером. Иногда данное переключение может понадобиться при настройке на станцию по «нулевым» биениям.

Блок схема устройства.

На блок-схеме видно, что устройство не слишком сложное. Но, это не трансивер прямого преобразования, это устройство сложнее.

После некоторых колебаний, решил схему не помещать в это сообщение.

Ничего оригинального в схеме нет, а т.к. микросхемы применены 235ПС1, которые не распространены в нашей среде, то и подробная схема, скорее всего, интереса не представляет. При желании, любой коротковолновик, может собрать и настроить свой вариант данной приставки к приёмнику( трансиверу). Если желания собирать своими руками нет… не поможет подробнейшее описание, намоточные данные катушек, чертёж печатной платы и т.д.

Фото завершённого устройства.

О  результатах работы данной приставки к приёмнику. Как я уже сообщал, подобное устройство я применял более 5 лет и оно себя оправдало полностью. При тяжёлых условиях приёма, применение данного устройства полезно, даже при работе на Р-399А. А у Р-399А, как известно, весьма широкий набор переключаемых высококачественных фильтров по II ПЧ: 10кгц,3 кгц, 4 кгц (LC фильтр, с «колоколообразной» характеристикой), 1 кгц и 0.3 кгц. Причём фильтры это высококачественные фильтры профессиональной аппаратуры. Наиболее заметен эффект применения данной приставки при приёме SSB, учитывая возможность плавной регулировки полосы пропускания и работа CW с полосой 600 гц.

Практическая проверка работы данного устройства.

Работает так, как и должно работать. Эффект от применения данного устройства на аппарате не имеющего узкополосного фильтра неизмеримо выше, но и для Р-399А эта приставка, в определённых условиях обстановки в эфире, далеко не лишняя. Иначе, зачем бы я это устройство собирал? Я собирал её для себя, для работы в эфире.

73! С уважением, UA1CEG, Александров Юрий, деревня Гарболово, Всеволожского района, Ленинградской области. LO-23,KP50FI.
  Сайт: UA1CEG.narod.ru